Załącznik nr 1  – do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Preparat do zwalczania glonów, grzybów, alg i gronkowców - oparty na bazie amin IV rzędowych, stosowany bezpośrednio do wody basenowej, zawierający minimum 30 % amin IV rzędowych , opakowanie do 5 kg, potrzebna ilość do 400 kg/rok

  - Chlor płynny – stabilizowany,  stosowany bez potrzeby uwadniania, zawartość aktywnego chloru min. 150 g/l, bezbarwny lub o odcieniu mlecznym,  opakowanie do 25 kg, potrzebna ilość do – 6500 kg/rok

  - Preparat obniżający pH wody - zawierający ok. 50% kwasu siarkowego, stosowany bez potrzeby uwadniania, zawierający inhibitory przeciw korozyjne opakowanie do 25 kg, potrzebna ilość do 1100 kg/rok

  - Koagulant – środek do klarowania wody basenowej, na bazie wodorotlenku glinu stosowany bez potrzeby uwadniania, kolor bezbarwny lub biały, opakowanie do 25 kg,  potrzebna ilość – do 1500 kg/rok

- Preparat do mycia w postaci płynnej o odczynie alkaicznym, na bazie aktywnego chloru,  do usuwania osadów organicznych i nieorganicznych, tłuszczy i innych zabrudzeń organicznych, mogący mieć styczność z wodą , koncentrat nadający się do rozcieńczania oraz mycia wszystkich powierzchni odpornych na alkalia np. płytki ceramiczne, bezwonny lub o łagodnym zapachu nie drażniącym dróg oddechowych, preparat rozpuszczalny w wodzie, działający minimum na następujące patogeny Gronkowiec złocisty, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa – Ropa błękitna - opakowanie do 10 kg, potrzebna ilość  do 140 kg/rok

- Preparat do mycia linii wody w basenie, mogący mieć styczność z wodą basenową, nie pienny koncentrat w postaci półpłynnej – żel, usuwający osady wapienne, tłuszcze i inne zabrudzenia, na bazie kwasów, nie zakłócający równowagi wody basenowej,  bezwonny lub o łagodnym zapachu nie drażniącym dróg oddechowych, opakowanie do 10 kg, potrzebna ilość  -  120 kg/rok

  - Chlor w tabletkach – bardzo wolno rozpuszczalny stosowany bezpośrednio do wody basenowej , tabletki duże – min.200 g/szt. opakowania do 5  kg potrzebna ilość do 35 kg/rok.

  - Tabletki do pomiaru parametrów wody DPD, PHENOL RED RAPID – szybko rozpuszczalne tabletki do pomiaru parametrów wody, stosowane do testerów ręcznych, pakowane w blistrze, opakowanie zbiorcze min. 250 szt. potrzebna ilość do 25 opak.

Wszystkie dostarczane środki będą wnoszone przez osoby po stronie Wykonawcy do magazynu środków uzdatniania znajdujących się w budynku krytej pływalni w siedzibie Zamawiającego. Dojazd bezpośrednio do magazynów – brak możliwości dojazdu samochodami o większym gabarycie ze względu na szerokość drogi dojazdowej – ograniczenie dojazdu – szer. drogi dojazdowej ograniczona do  2,7 m.

...........................................................................

(data, podpis i pieczęć firmowa oferenta)