# Załącznik nr. 1

pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

dotyczy. Łóżko szpitalne wraz z materacem paraoprzepuszczalnym - 20 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową | Tak . |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. | Tak |  |
| 6 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 7 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 10 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 12 | Łóżko posiadające konstrukcję wykonaną ze stali lakierowanej/malowanej proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne | Tak |  |
| 13 | Długość całkowita (bez krążków) w zakresie 2100 do 2250 mm | Tak |  |
| 14 | Szerokość całkowita (bez krążków) w zakresie 960 do 1050 mm | Tak |  |
| 15 | Łóżko wyposażone w składane wzdłuż ramy leża dwie barierki boczne zabezpieczające pacjenta, | Tak |  |
| 16 | Barierki niepowiększające gabarytów łóżka. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
| 17 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami i otarciami | Tak |  |
| 18 | Szczyty łóżka wykonane ze stali, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (kolor do uzgodnienia), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne | Tak |  |
| 19 | Leże łóżka dwusegmentowe z czego 1 segment ruchome (wezgłowie). Regulacja –mechanizm zapadkowy | Tak |  |
| 20 | Segmenty leża wypełnione stalową siatką o średnicy oczek i grubości materiału zapewniającej wysokie obciążenie użytkowe | Tak |  |
| 21 | Maksymalne obciążenie robocze łóżka minimum 170 kg | Tak |  |
| 22 | Tuleja do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika ręki | Tak |  |
| 23 | Łóżko przystosowane do zamontowania ramy wyciągowej, uchwytów na basen | Tak |  |
| 24 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół | Tak |  |
| 25 | Elementy wyposażenia łóżka Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90º, możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca minimum 12 cm – certyfikat CE | Tak |  |
| 26 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane łóżka są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

............................................... , dnia .......................................

miejscowość                                  data

……………………………….

(podpis i pieczątka Wykonawcy)