# Załącznik nr. 2

# SPESYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT DO TERAPII SKOJARZENIOWEJ

| Oferent | ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Producent | ..................................................................................................................................... |
| Typ aparatu | ..................................................................................................................................... |
| Kraj pochodzenia | ..................................................................................................................................... |
| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 30 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym naprawy oraz przeglądy techniczne wymagane przez producenta . Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | od 36 miesięcy – 10 pkt do 35 miesięcy – 0 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 14 | Instrukcja serwisowa: „serwis manual” | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 21 | Polskie menu | Tak |  |
| 22 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,7 cala | Tak |  |
| 22a | Ekran dotykowy | Tak – 7 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 23 | Współpraca z aparatu z modułem/aparatem do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 24 | Aparat oraz modułu jednego producenta | Tak |  |
| 25 | Elektroterapia | Tak |  |
| 26 | Dwa niezależne kanały elektroterapii | Tak |  |
| 27 | Zestaw programów terapeutycznych | Tak |  |
| 28 | Możliwość zapisania własnych procedur | Tak |  |
| 29 | Możliwość swobodnej weryfikacji parametrów | Tak |  |
| 30 | Możliwość wykonania terapii skojarzeniowej (elektroterapia + ultradźwięki | Tak |  |
| 31 | Rodzaje podstawowych prądów: -TENS -KOTZA -diadynamiczne -Traberta | Tak |  |
| 32 | Kpl. Akcesoriów (min.: Kable i elektrody 10 sztuk, pasy do mocowań elektrod, elektrody podciśnieniowe, przewody podciśnieniowe, gąbki do elektrod podciśnieniowych itp.) | Tak |  |
| 33 | Bank programów terapeutycznych | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Możliwość tworzenia własnych programów i zapisywania ich w pamięci | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 35 | Auto test elektrod i kabli | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Ultradźwięki | Tak |  |
| 37 | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5 cm2 | Tak |  |
| 38 | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 1 cm2 | Tak |  |
| 39 | Częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 i 3 MHz | Tak |  |
| 40 | Możliwość podłączenia 2 głowic jednocześnie | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Laseroterapia | Tak |  |
| 42 | Sonda laserowa prysznicowa min. moc 1040 | Od 1101 - 1800 mW – 10 pkt Od 1040 - 1100 mW – 0 pkt. |  |
| 43 | Sonda laserowa zbieżna o mocy min.300 | Od 350 – 500 mW – 8 pkt Od 300 - 349 mW – 0 pkt |  |
| 44 | Typ pracy lasera ciągły lub impulsowy | Tak |  |
| 45 | Autotest sondy laserowej | Tak |  |
| 46 | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | Tak |  |
| 47 | Moduł/aparat podciśnieniowy 2 kanałowy (vacum) | Tak |  |
| 48 | Elektroniczna kontrola podciśnienia | Tak |  |
| 49 | 4 kpl. wraz z elektrodami gumowymi i kablami pacjenta do oferowanego modułu | Tak |  |
| 50 | Pełna współpraca z oferowanym modułem/aparatem do elektroterapii | Tak |  |
| 51 | Tryb ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 52 | Oryginalny stolik producenta wyposażony w kółka z czego min. 2 blokowane (hamulce) | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, urządzenie jest kompletne i  będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Należy dołączyć oryginalne prospekty producenta, w których są zaznaczone (potwierdzające) oferowane parametry. (zaznaczyć na prospekcie pkt. Lp )

…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy